| OBJECTIFS : Rendre l'élève capable : De décoder des documents constructeurs ( S 21.). D'élaborer un schéma simple de la fonction étudiée. ( S 21.). D'effectuer des mesures pour valider la conformité du système. ( S 23 - C 25 - C 26). De compléter un tableau de défaillance. |
| --- |
| PREREQUIS : Savoirs technologiques : décodages de symboles électriques. mesures de grandeurs physiques. schéma électriques et fonctionnement d'un relais. loi d'ohms et couplages de récepteurs. Savoirs faire utilisation d'un multimètre et d'une pince ampéremetrique. câblages de composants électriques. utilisation et branchement d'un relais. |
| ON DONNE : matériel didactisé : " Groupe moto Ventilateur" . multimètres, pince ampéremetrique, compte tours, thermomètre. documentations constructeurs. |
| ON DONNE | ON DEMANDE |
| TP 1 : à partir du schéma électrique " Renault CLIO Essence" TP 2 : à partir du schéma électrique "Citroën ZX" TP 3 : à partir du schéma électrique "Citroën Xantia D". TP 4 : à partir du schéma électrique "Citroën Xantia TD". | Localiser sur le document constructeur le circuit électrique de moto ventilateur. Réaliser un schéma simplifié de ce circuit électrique. Réaliser le câblage sur matériel didactisé. Essayer le montage. Mesurer les températures de mise en fonctionnement et d'arrêt du Moto ventilateur. Localiser sur le document constructeur le circuit électrique de moto ventilateur. Réaliser un schéma simplifié de ce circuit électrique. Réaliser le câblage sur matériel didactisé. Essayer le montage. Mesurer la tension d'alimentation et l'intensité absorbée par le moteur électrique du moto ventilateur. Justifier le calibrage des fusibles. Localiser sur le document constructeur le circuit électrique de moto ventilateur. Réaliser un schéma simplifié de ce circuit électrique. Réaliser le câblage sur matériel didactisé. Essayer le montage. Effectuer des mesures ( U, I, Fréquence de rotation et T°). Indiquer le rôle de la résistance. Localiser sur le document constructeur le circuit électrique de moto ventilateur. Réaliser un schéma simplifié de ce circuit électrique. Réaliser le câblage sur matériel didactisé. Essayer le montage. Effectuer des mesures ( U, I, Fréquence de rotation et T°). justifiez la différence des grandeurs mesurées. Compléter un tableau de défaillance. |